## Slide 1
玻璃幕墙清洗机器人控制系统的研究
答辩人：蒋境伟
指导老师：王昕教授

## Slide 2
目 录
CONTENTS
一、主要研究内容及工作进度
三、后期拟完成的研究工作及进度安排
二、目前已完成的工作及成果
四、后期过程中遇到的困难和技术问题

## Slide 3
“
”
主要研究内容及工作进度
第一部分

## Slide 4
一、主要研究内容以及工作进度
玻璃幕墙清洗机器人运动学与动力学分析
障碍物检测以及机器人路径规划
玻璃幕墙清洗机器人闭环控制系统的设计
Notes: 关键词：城市快速发展，城市工作岗位增多大量农村人口涌入城市城市用地紧张。 玻璃采光性好、保温防潮性能好 、实用美观
因此大都采用玻璃幕墙
有优势必然会带来一定的劣势
4

## Slide 5
一、主要研究内容以及工作进度
时间 | 课题进展与目标 | 完成情况
2017.09.01——2017.09.15 | 收集资料，确定研究内容与研究方案 | 完成
2017.09.16——2017.09.22 | 整理相关文献资料，撰写开题报告 | 完成
2017.09.23——2017.12.15 | 建立玻璃幕墙清洗机器人运动学与动力学模型，并对数学模型进行简化，以便后续控制系统的设计 | 完成
2017.12.16——2018.02.29 | 玻璃幕墙清洗机器人闭环控制算法的研究以及工作过程稳定性控制 | 部分完成
Notes: 关键词：定期清洗、效率低、危险高、工作量大、自动化改进迫切
5

## Slide 6: 一、主要研究内容以及工作进度
时间 | 课题进展与目标 | 完成情况
2018.03.01——2018.05.31 | Vannishing Point的检测以及单目获取障碍物距离信息的实现 | 部分完成
2018.06.01——2018.08.31 | 建立上层决策与底层通信机制，实现机器人自主运动与人机交互的功能 | 未完成
2018.09.01——2018.11.30 | 整理试验资料，撰写硕士论文，准备答辩 | 未完成

## Slide 7
目前已完成的工作及成果
“
”
第二部分

## Slide 8
二、目前已完成的工作及成果
1
3
2
清洗机器人数学模型的建立
闭环控制系统的设计
清洗机器人视觉系统设计
玻璃幕墙清洗机器人基本运动
玻璃幕墙清洗机器人坐标系的建立
玻璃幕墙清洗机器人非线性模型的构建
玻璃幕墙清洗机器人非线性参数的辨识

## Slide 9
二、目前已完成的工作及成果
清洗机器人基本运动
整体外观图
运动时螺旋桨转动方向图
Notes: 9

## Slide 10
二、目前已完成的工作及成果
清洗机器人基本运动
1. 依靠提升钢丝绳竖直运动
2. 螺旋桨的转动产生推力实现对玻璃幕墙的清洗
3. 通过螺旋桨产生的拉力实现对障碍物的跨越
Notes: 桨1,3逆时针旋转，桨2,4顺时针旋转，这种设置巧妙的利用了相邻桨叶间反向旋转产生的反向的反扭矩，有效的消除了机身的自旋，节省了专门用来消除机体自旋的螺旋桨，简化了机体的构造与控制系统，即节省了成本，又降低了机身质量。而桨叶的转向虽然采取了正反转，但是通过正反桨的配合，确保了每个桨叶产生的气流均垂直于机身流动。

## Slide 11
二、目前已完成的工作及成果
清洗机器人坐标系的建立
1. 惯性矩阵是时变矩阵；
2. 玻璃幕墙清洗机器人结构本身是对称的，
后期可以简化方程；
3. 在体坐标系下可以容易得测量机器人的
动力学参数；
4.一般将控制所需的力施加在清洗机器人
本体上

## Slide 12
二、目前已完成的工作及成果
清洗机器人坐标系的建立
—— 清洗机器人在世界坐标系中的速度向量
——清洗机器人在本体坐标系中的速度向量
——转换矩阵

## Slide 13
二、目前已完成的工作及成果
清洗机器人坐标系的建立
角速度
角度
Notes: 广义转换矩阵 由一个四阶矩阵组成

## Slide 14
二、目前已完成的工作及成果
玻璃幕墙清洗机器人非线性模型的构建
1. 本体坐标系的原点与机器人的重心完全重合；
2. 地球是固定不动的，地面是一个标准的水平
面，忽略地球曲率，重力加速度是一个常量；
3. 清洗机器人机身在体坐标系的各个坐标轴是完
全对称的，因此转动惯量满足
4. 清洗机器人的机身与桨叶均为刚体。

## Slide 15
二、目前已完成的工作及成果
玻璃幕墙清洗机器人非线性模型的构建
其中

## Slide 16
二、目前已完成的工作及成果
玻璃幕墙清洗机器人非线性模型的构建
玻璃幕墙清洗机器人工作时，受重力、绳张力、螺旋桨陀螺效应产生的陀螺力以及螺旋桨产生的推力

## Slide 17
二、目前已完成的工作及成果
玻璃幕墙清洗机器人非线性模型的构建
受力向量GB(ξ)

## Slide 18
二、目前已完成的工作及成果
玻璃幕墙清洗机器人非线性模型的构建
陀螺效应力矩
当清洗机器人在空中的姿态发生变化时，无刷直流电机和螺旋桨的高速旋转会产生一个附加力矩，即陀螺力矩。其表达式如下：
螺旋桨四个桨叶的转速分别定义为Ω1、Ω2、Ω3、Ω4，因此
Ω=[Ω1 Ω2 Ω3 Ω4]
Notes: 当转子绕对称轴在空间中旋转时，对称轴方位改变时所产生的抗阻力矩称之为陀螺力矩，将陀螺力矩引起的效应称为陀螺效应。

## Slide 19
二、目前已完成的工作及成果
玻璃幕墙清洗机器人非线性模型的构建
螺旋桨的力和力矩
清洗机器人在空中运动时，机器人不但会受到运动方向的推力 和反扭矩 ，还会受到阻力 和侧倾力矩 的作用，他们均与螺旋桨转动速度的平方成正比，表达式如下
ρ ——空气密度
R ——桨叶半径
A ——螺旋桨桨盘面积
Notes: CT——螺旋桨的升力系数； CQ——螺旋桨的扭矩系数 CD——阻力系数； CL——倾侧力矩系数

## Slide 20
二、目前已完成的工作及成果
玻璃幕墙清洗机器人非线性模型的构建
螺旋桨的力和力矩
由于清洗机器人的清洗速度较慢而且作业环境相对简单，因此可以直接忽略阻力与侧向扭矩，只考虑螺旋桨的轴向升力与扭矩。

## Slide 21
二、目前已完成的工作及成果
玻璃幕墙清洗机器人非线性模型的构建

## Slide 22
二、目前已完成的工作及成果
玻璃幕墙清洗机器人非线性参数的辨识
机体转动惯量的求取
中心主体部分转动惯量
mc ------中心主体Mc部分的质量
rc ------ Mc的长
hc ------ Mc的宽
Notes: 玻璃幕墙清洗机器人的数学模型构建出来之后，为了作进一步的分析研究，必须先将数学模型中的未知参数辨识出来。下面将对其中涉及到的各个参数的辨识工作逐一说明

## Slide 23
二、目前已完成的工作及成果
玻璃幕墙清洗机器人非线性参数的辨识
机体转动惯量的求取
转子的转动惯量
l ------转子中心到坐标轴原点的距离

## Slide 24
二、目前已完成的工作及成果
玻璃幕墙清洗机器人非线性参数的辨识
机体转动惯量的求取

## Slide 25
二、目前已完成的工作及成果
玻璃幕墙清洗机器人非线性参数的辨识
转子绕轴的转动惯量

## Slide 26
二、目前已完成的工作及成果
玻璃幕墙清洗机器人数学模型的简化以及LQR控制器的设计
玻璃幕墙清洗机器人动力学模型线性化
选取本体坐标系作为玻璃幕墙清洗机器人的基准运动坐标系，将其匀速清洗时的运动状态作为基准运动则：
同时假设清洗机器人的线性化基准运动满足如下要求：
Notes: 玻璃幕墙清洗机器人作为一个欠驱动，强耦合的复杂非线性系统，其控制器的设计有一定难度，目前基于清洗机器人非线性模型的非线性控制器设计研究较少，而且这些研究多局限于理论层面的仿真结果，在实际工程应用中，由于模型的不确定性因素太多，难以满足非线性控制器对于模型准确性的苟刻要求，因此推广起来比较困难，所以这里首先进行模型的线性化处理，然后基于简化后的模型再做近一步的研究，进行机器人稳定性与可控性的分析。
小扰动线性化方法是基于某个基准运动进行的，一般选择一个比较简单的运动状态作为机器人的基准运动，选择稳定轴系作为基准运动的坐标系，假定基准运动涵盖了机器人系统足够的动态性能与稳态性能，将机器人数学模型的非线性系统方程进行一阶近似，忽略小的高阶量，获取系统的小扰动线性化模型。

## Slide 27
二、目前已完成的工作及成果
玻璃幕墙清洗机器人数学模型的简化以及LQR控制器的设计
玻璃幕墙清洗机器人的状态方程

## Slide 28
二、目前已完成的工作及成果
玻璃幕墙清洗机器人数学模型的简化以及LQR控制器的设计
线性二次型最优控制（LQR）基本原理
设线性系统的状态方程为：
关于状态向量与控制向量的二次型性能指标为：
Notes: 线性二次型最优控制（LQR）选取二次型函数作为所研究线性系统的性能指标函数，研究该系统的最优控制问题。二次型性能指标物理意义鲜明，可以代表大量工程实践问题中所关注的各种性能指标，而且数据处理相对比较简单，计算量较小，易于在工程实践中付诸实施，可以保障大多工程项目对于实施成本的苛刻的要求，并且它便于获取被控对象状态反馈的最优控制律，实现闭环系统的最优控制，因此己经在实际工程应用中得到了广泛推广。

## Slide 29
二、目前已完成的工作及成果
玻璃幕墙清洗机器人数学模型的简化以及LQR控制器的设计
线性二次型最优控制（LQR）基本原理
控制系统的终端误差
控制过程中实际状态变量与期望状态变量间的偏差量
控制全程中所消耗的能量

## Slide 30
二、目前已完成的工作及成果
玻璃幕墙清洗机器人数学模型的简化以及LQR控制器的设计
线性二次型最优控制（LQR）基本原理
针对线性被控系统求取使二次型性能指标为最小时的最优控制律 ，即为线性二次型最优问题。在不影响研究结果的前提下，设参考输入xd(t)=0 ，则二次型性能指标简化为：

## Slide 31
二、目前已完成的工作及成果
玻璃幕墙清洗机器人数学模型的简化以及LQR控制器的设计
线性二次型最优控制（LQR）基本原理
问题可以采用极小值原理进行求解，首先写出哈密尔顿函数：
然后通过求偏导的方法解出最优控制u*(t)
上式中K(t)可由黎卡提方程求取

## Slide 32
二、目前已完成的工作及成果
玻璃幕墙清洗机器人数学模型的简化以及LQR控制器的设计
玻璃幕墙清洗机器人LQR控制器设计
根据上一小节所介绍的线性二次型最优控制律的基本原理，结合玻璃幕墙清洗机器人的数学模型，为其设计适当的LQR控制器。
首先列出机器人的状态方程：
Notes: 由以上状态方程可知，该被控对象同时涉及到了线运动的状态变量X，u，与角运动中的状态变量θ ，q。而考虑到这两种状态变量的时标尺度不同，其中角运动状态变量的变化比线运动状态变量的变化要快的多，所以要进行时标隔离处理，将整个控制系统分为内外环，将线运动控制器选作外环控制器，而将角运动控制器选为内环控制器，从而保障整个控制系统的协调性。

## Slide 33
二、目前已完成的工作及成果
玻璃幕墙清洗机器人数学模型的简化以及LQR控制器的设计
玻璃幕墙清洗机器人LQR控制器设计
外环线运动状态方程
内环角运动的状态方程
Notes: 虚拟控制，将复杂的非线性系统分解成多个更简单和阶数更低的系统，逐步导出最终的控制率及参数自适应律，实现对系统的有效控制和全局调节
其基本思想是，以层叠的方式，将系统中的一些状态变量视为“虚拟控制量”，并分别设计它们的控制律，最终获得系统实际的控制输入

## Slide 34
二、目前已完成的工作及成果
玻璃幕墙清洗机器人数学模型的简化以及LQR控制器的设计
玻璃幕墙清洗机器人LQR控制器设计
1. 加权矩阵Q的选取
对于外环控制器将加权矩阵 选为1， 分别选取如下值：
，
，
，
，
，
采用MATLAB中的lqr指令分别求得相应的控制律：
Notes: 理论上，Q阵元素取值范围是0到∞ ，但受计算位长和计算时间的限制，Q取值不可能到无穷大。Q阵通常是对角线常阵，对角阵上的元素分别表示响应误差分量的重视程度，越是被重视的，希望它越小，相应的加权系数就越大。

## Slide 35
二、目前已完成的工作及成果
玻璃幕墙清洗机器人数学模型的简化以及LQR控制器的设计
玻璃幕墙清洗机器人LQR控制器设计
；
；
；
根据该控制律，绘制出外的闭环系统脉冲响应曲线如下图所示
Notes: 由上图可知，在加权矩阵Rx=1的情况下，随着位移权重的增大，闭环系统的调节时间越来越短，响应速度变快，但是变化趋势不是太明显，同时速度变量u的超调量增大，考虑到能量损耗以及控制灵敏度的要求，这里选Qx=Qx5=150

## Slide 36
二、目前已完成的工作及成果
玻璃幕墙清洗机器人数学模型的简化以及LQR控制器的设计
玻璃幕墙清洗机器人LQR控制器设计
对于内环控制器将加权矩阵 选为1， 分别选取如下值：
，
，
，
，
采用MATALB中的lqr指令分别求得相应的控制律：
；
；
；

## Slide 37
二、目前已完成的工作及成果
玻璃幕墙清洗机器人数学模型的简化以及LQR控制器的设计
玻璃幕墙清洗机器人LQR控制器设计
根据该控制律，绘制出内环的闭环系统脉冲响应曲线如下图所示：
Notes: 由上图可知，内环系统的脉冲响应特性与外环系统相类似，随着姿态角权重的增大，闭环系统的调节时间越来越短，响应速度变快，但是变化趋势不是太明显，同时姿态角变量 的超调量有所降低，但是角速度变量q的超调量变化不大，对比图2-5与图2-6可知，内环系统的响应速度比外环要快，这与上文所考虑的内外环时标尺度存在差异性是相吻合的。综合考虑，这里选 。

## Slide 38
二、目前已完成的工作及成果
玻璃幕墙清洗机器人数学模型的简化以及LQR控制器的设计
玻璃幕墙清洗机器人LQR控制器设计
2. 加权矩阵R的选取
对于外环控制器将加权矩阵Qx 选为： Qx=diag(0,150) , 分别取以下值Rx1， Rx2 ， Rx3 ， Rx4 ， Rx5 ， Rx6 。
采用MATLAB中的lqr指令分别求得相应的控制律
；
；
；
；
；

## Slide 39
二、目前已完成的工作及成果
玻璃幕墙清洗机器人数学模型的简化以及LQR控制器的设计
玻璃幕墙清洗机器人LQR控制器设计
；
；
；
；
；
根据该控制律，绘制出外环的闭环系统脉冲响应曲线如图
Notes: 由上图可知，在加权矩阵 相等的情况下，随着控制信号权重的减小，闭环系统的调节时间越来越短，响应速度越来越快，同时速度变量 的超调量增大，而位移变化量 的超调量变化不是太明显，与图2-5对比可知，加权矩阵 对系统性能的影响程度较 为显著。随着控制信号权重的减小，控制律 的绝对值在增大，即控制器功耗在增加，在保障系统性能的前提下，考虑到控制方案的可行性，因此应适当限定系统的功耗。综合考虑，这里选取 。

## Slide 40
二、目前已完成的工作及成果
玻璃幕墙清洗机器人数学模型的简化以及LQR控制器的设计
玻璃幕墙清洗机器人LQR控制器设计
对于内环控制器将加权矩阵 Qtheta选为： Qtheta=diag(0,500) ， 分别选取以下值Rtheta1=100，Rtheta2=10 ，Rtheta3 =1，Rtheta4 =0.1，Rtheta5=0.01 ，Rtheta6=0.001。
;
；
采用MATLAB中的lqr指令分别求得相应的控制律：

## Slide 41
二、目前已完成的工作及成果
玻璃幕墙清洗机器人数学模型的简化以及LQR控制器的设计
玻璃幕墙清洗机器人LQR控制器设计
；
；
；
；
；
根据该控制律，绘制出外环的闭环系统脉冲响应曲线如图所示
Notes: 由上图可知，内环系统的脉冲响应特性与外环系统相似，随着控制信号权重的减小，闭环系统的调节时间越来越短，响应速度越来越快，而且变化趋势较为明显，同时姿态角变量的超调量大大减小，而角速度变量的超调量变化不是很明显，对比图2-8与图2-7可知，内环系统的响应速度比外环要快，这与上文所考虑的内外环间的时标尺度存在差异性也是相吻合的。与图2-6对比可知，加权矩阵 对系统性能的影响程度较 更为显著。随着控制信号权重的减小，控制律K的绝对值也在增大，即控制器功耗在增加，与外环相似，在保障系统性能满足要求的前提下，也要考虑到控制器的可实施性，因此应适当限定系统的功耗，则加权矩阵选取的值不应太小。综合考虑，这里选取 。
由上图可知，内环系统的脉冲响应特性与外环系统相似，随着控制信号权重的减小，闭环系统的调节时间越来越短，响应速度越来越快，而且变化趋势较为明显，同时姿态角变量的超调量大大减小，而角速度变量的超调量变化不是很明显，对比图2-8与图2-7可知，内环系统的响应速度比外环要快，这与上文所考虑的内外环间的时标尺度存在差异性也是相吻合的。与图2-6对比可知，加权矩阵 𝑅_𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎对系统性能的影响程度较 𝑄_𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎更为显著。随着控制信号权重的减小，控制律K的绝对值也在增大，即控制器功耗在增加，与外环相似，在保障系统性能满足要求的前提下，也要考虑到控制器的可实施性，因此应适当限定系统的功耗，则加权矩阵选取的值不应太小。综合考虑，这里选取 𝑅_𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎=𝑅_𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎6=0.001。

## Slide 42
二、目前已完成的工作及成果
玻璃幕墙清洗机器人测力平台的设计
Notes: 根据力的大小与方向，我们就可以得到清洗机器人在工作时，每个螺旋桨给机器人的力的大小与方向，从而为我们的控制提供更有力的依据。

## Slide 43
二、目前已完成的工作及成果
玻璃幕墙清洗机器人视觉导航系统的设计
1. 平行直线对检测
玻璃幕墙为结构化平面
机器人工作在两平行窗框之间
消失点往往是平行窗框2D成像
平面的交点
基于局部方向编码的平行线提取
Notes: 该算法首先定义平行边缘由一系列相互平行的短直线组成，然后构造大小为L的滑动窗口,依次提取大小为M×N的图像中每个边缘像素点的9×9邻域，并利用局部直线识别算法判断每个像素的邻近结构是否为直线，如果是，则定义该像素的方向编码为直线方向，否则定义其方向编码为0。接下来，根据边缘方向编码结果，将边缘分解为一系列直线和平滑曲线。最后，通过平行边缘局部方向一致性准则检测图像中所有平行线，记为：Pll={ppi},i=1,2…n,，其中 n 表示图像中包含的平行线对数，ppi={li, lj}, li , lj为直线,li={pq =(xq, yq)},i =1,2…m。

## Slide 44
二、目前已完成的工作及成果
玻璃幕墙清洗机器人视觉导航系统的设计
2. 竖直线提取
对于图像平行线中的任意一条直线
li, li∈Pll 假设根据上一部分算法所得的直
线方向编码为θi={θ1, θ2…θm},本文定义如
下竖直线判断规则:
如果直线li上局部方向编码值θi （0 < i < m）
在90±σ范围内的点超过 90%，则定义 li
为竖直线，即
Notes: 根据本文的假设条件，图像中竖直线的角度近似为 90 度，且彼此之间偏差较小，因此,本文中σ取5-10度即可判定图像中的竖直线。

## Slide 45
二、目前已完成的工作及成果
玻璃幕墙清洗机器人视觉导航系统的设计
3.平行窗框消失点估计
消失点：玻璃幕墙区域部分平行线的交点
平行线分类原则
同侧分类原则：如果玻璃幕墙区域平行线组Gll 中的
任意一条直线方向角小于 90 度，则判定该直线位于
机器人运行轨道的一侧，记为平行线组Gll1，否则判
定该直线位于运行轨道的另一侧，记为平行线组Gll2
近似对称性原则：对道路一侧平行线组Gll1中的任意
一条直线li，如果道路另一侧平行线组Gll2中存在直线lj，
且li和lj的主方向满足，则判定直线li和直
线lj为具有近似对称关系的平行线对

## Slide 46
二、目前已完成的工作及成果
玻璃幕墙清洗机器人视觉导航系统的设计
考虑Gll1和Gll2中满足近似对称性原则的任意平行线对{li, lj}，对其分别进行最小二乘直线拟合，得到 并对两条直线联立求解其交点 :
利用以上方法，可以得到若干个平行线对的交点，定义其为候选消失点集Vp={ V1,V2 … Vk }，其中k为候选消失点的个数。
对于候选消失点集Vp={ V1,V2 … Vk }，其中有些点仍然为干扰点，因此需要对其进行优化，以确定更准确的道路消失点位置。

## Slide 47
二、目前已完成的工作及成果
玻璃幕墙清洗机器人视觉导航系统的设计
本文根据候选消失点集中点的个数分级估计消失点准确位置：
当且仅当交点个数N=1时，判定该点即为消失点。
交点个数1<N<Q时，则采用模糊 C-均值方法判断。
当交点个数 N≥Q时，则根据半径为ri的圆统计交点个数的方法进行判断。
Notes: C-均值方法判断。即首先将候选消失点集Vp={ V1,V2 … Vk } 分成 2 类。在2个聚类结果中，聚类分组对应成员的个数分别为 N1和N2，当|N1-N2| <Q'或 N= 2 时，判定消失点为两个聚类中心坐标的中点，否则判定N1和N2中较大的聚类中心作为最终的消失点。
根据半径为ri的圆统计交点个数的方法进行判断。首先，r1为半径，第k个候选消失点Vk为圆心做圆，统计落在该圆内的候选消失点个数js。若js > K ，K为阈值， 则取max(js)对应圆内的交点，并对该圆内的所有交点求均值，即得到最终的消失点。若 js ≤ K，则将半径r1扩大，以r2为半径，第k个交点为圆心做圆，统计交点最多的圆，并计算该圆内的所有交点的平均值作为最终的消失点。

## Slide 48
二、目前已完成的工作及成果
玻璃幕墙清洗机器人视觉导航系统的设计
消失点检测结果

## Slide 49
二、目前已完成的工作及成果
玻璃幕墙清洗机器人视觉导航系统的设计
5.单目定位算法设计

## Slide 50
二、目前已完成的工作及成果
玻璃幕墙清洗机器人视觉导航系统的设计
5.单目定位算法设计
上式OcG‘ = f， 其中 f为摄像机焦距，αy = f /dy 为图像像素坐标系纵
轴的尺度因子;n0，n1，n2分别为图像中主点G'、近视场点Q'和车底阴影上
点 P‘在像素坐标系下的纵坐标。

## Slide 51
二、目前已完成的工作及成果
玻璃幕墙清洗机器人视觉导航系统的设计
5.单目定位算法设计
上式表明，只要测出近视场特征点 Q 到机器人的实际距离d1，就可计算出前方障碍物与玻璃幕墙清洗机器人之间的距离。

## Slide 52
后期拟完成的研究工作及进度安排
“
”
第三部分

## Slide 53
三、后期拟完成的工作及进度安排
时间 | 课题进展与目标 | 完成情况
2018.03.01——2018.03.31 | 控制稳定性实验 | 未完成
2018.04.01——2018.06.31 | Vannishing Point的检测以及单目获取障碍物距离信息的实现 | 未完成
2018.07.01——2018.09.30 | 建立上层决策与底层通信机制，实现机器人自主运动与人机交互的功能 | 未完成
2018.10.01——2018.11.30 | 整理试验资料，撰写硕士论文，准备答辩 | 未完成

## Slide 54
“
”
后期过程中遇到的困难和技术难题
第四部分

## Slide 55
四、后期过程中遇到的困难和技术难题
程序的开发，前期编程较少，这方面可能有不小的困难
硬件的使用，底层与上层通信机制的建立
可能困难和技术难题

## Slide 56
THANK YOU
感谢老师批评指正！